## Slide 1: Symulacja rakiety
Aleksandra Lemiesz 200267
Krzysztof Dziemowski 195578

## Slide 2: Lot kosmiczny
Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, w celu wyniesienia statku kosmicznego w i poprzez przestrzeń kosmiczną. Jest on stosowany w eksploracji kosmosu, a także w celach komercyjnych, takich jak turystyka kosmiczna czy komunikacja satelitarna.
Lot typowo zaczyna się odpaleniem rakiety nośnej, która dostarcza wstępnego ciągu do pokonania siły ciężkości i odrywa pojazd od powierzchni Ziemi.

## Slide 4: Parametry do symulacji
czas
masa rakiety
ile modułów i jakiej wagi
masa początkowa paliwa
rodzaj paliwa i jakość, prędkość wylotu paliwa
masa planety, promień planety

## Slide 5: Parametry silnika
Współczynnik ciągu do ciężaru - bezwymiarowa jednostka charakteryzująca silniki rakietowe i odrzutowe oraz pojazdy w których zostały wykorzystane będąca ilorazem ciągu przez ciężar. Jego wartość jest stosowana do porównywania silników i konstrukcji pojazdów.
gdzie Ft to ciąg silnika.
Impuls właściwy – parametr silnika rakietowego w napędzie statków kosmicznych, oznaczany I lub Isp, równy stosunkowi popędu wytworzonej siły ciągu do masy zużytych materiałów (paliwa i utleniacza):

## Slide 6
Często impuls właściwy określa się jako wytwarzany popęd przypadający na jednostkę ciężaru paliwa w warunkach ziemskich:
Siłę ciągu określa wzór:
Gdy dana rakieta posiada kilka jednocześnie działających silników należy wyliczyć nowe, uogólnioną wartość impulsu specyficznego

## Slide 7: Uproszczony model
Jeżeli rakieta spala paliwo to będziemy posługiwać się następującym układem równań:
h - droga jaką pokonała rakieta czy wysokość na jakiej znajduje się rakieta
m0- masa początkowa rakiety w kg
m1- masa planety w kg
R- promień planety w m
Ft- siła ciągu silnika
Isp- impuls właściwy w m/s , jeżeli jest on podany w s to należy impuls właściwy najpierw pomnożyć przez wartość przyspieszanie ziemskiego przy powierzchni Ziemi, 9,81 m/s2
mg- masa gazów wrzucanych w jednostce czasu w kg/s
ng- prędkość z jaką są wystrzeliwane gazy względem rakiety

## Slide 8: Uproszczony model
W pewnym momencie wyczerpie się paliwo w danym silniku. Następną rzeczą będzie odrzucenie pustego modułu
mm - masa odrzucanego modułu w kg

## Slide 9: Uproszczenia
odrzucenie modułu trwa bardzo krótko
każdy moduł danego silnika spala jednakowo paliwo
bustery, które odpadają nie odziałują na rakietę
nie uwzględniamy siły Coriolisa
nie uwzględniamy siły odśrodkowej
nie uwzględniamy oporów powietrza

## Slide 10: Wnioski
Zastosowane uproszczenia powodują pewne odstępstwa od oczekiwanych wyników jednak ostateczny wynik jest zbliżony do oczekiwanego
Brak możliwości znalezienia odpowiednich wartości wszystkich parametrów, mimo posiadania odpowiednich wzorów do obliczenia wartości wyjściowych, nie pozwoliła na pełne przetestowanie poprawności działania symulacji.

## Slide 11: Bibliografia
http://www.ucl.ac.uk/~ucahad0/1302week7vary_mass.pdf
http://vle.du.ac.in/mod/book/view.php?id=9983&chapterid=16391
https://www.math24.net/rocket-motion-page-2/
http://www.real-world-physics-problems.com/rocket-physics.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-3740-6_8