Sprawozdanie
Technologie symulacji komputerowych

zad 2
opis projektu

zajęcia wt: 10:30-12:00
dr. Inż. Jan Rogowski

Aleksandra Lemiesz, 200267
Krzysztof Dziembowski, 195578

Temat projektu: symulacja rakiety

Opis projektu: Symulacja lotu rakiety od momentu startu z powierzchni planety do momentu wlotu rakiety na orbitę. Uwzględniamy masę rakiety, ilość modułów z paliwem, masę poszczególnych modułów, masę planety, prędkość wylotu paliwa. Symulacja zostanie wykonana w silniku Unity.

Parametry zmienne w czasie: masa rakiety i przyspieszenie grawitacyjne.

Typ silnika ciekły i stały. Rodzaj paliwa.

Czy wyleci czy nie?
Czy rozpędzi się rakieta z gęstej planety?

Środowisko pracy: Unity i C#

Elementy i obiekty:

Paramatry:
- czas
- masa rakiety
- ile modułów i jakiej wagi
- masa początkowa paliwa
- rodzaj paliwa i jakość, prędkość wylotu paliwa
- masa planety

Jednostki:
- czas – sekundy
- masa rakiety - kilogramy
- ile modułów – bez jednostki (liczba)
- waga modułów - kilogramy
- masa początkowa paliwa – kilogramy
- masa planety – kilogramy
- promień planety – kilometry
- rodzaj paliwa i jakość, prędkość wylotu paliwa

Model matematyczny

Dla uproszczenie zakładamy, że rakieta startuje pionowo. Przyjmujemy, że rakieta startuje w chwili t = 0, jej prędkość wynosi zera, a masa początkowa jest równa m_{0}. Masa rakiety po czasie t od chwili startu oznaczamy przez m_{r} , a prędkość w nieruchomym układzie odniesienia przez v_{r}. Masę gazów odrzuconych w czasie dt oznaczamy przez d m_{g}. Prędkość wystrzeliwanych gazów względem rakiety oznaczamy v_{gr}.

W następnym kroku rozważmy pęd całego układu w danej chwili czasu:
p( t ) = m_r cdot v_r

Poniżej jest wzór, który opisuje pęd układu po pewnym przyroście czasu:
p( t+ dt ) = ( m_r-dm_g ) cdot ( v_r+dv_r )+dm_g cdot( v_r-v_gr ),
gdzie v_r jest przyrostem prędkości rakiety. Zmiana pędu rakiety w odcinku czasu dt będzie wyrażana następującym wzorem
dp = p(t +dt ) - p( t ) =(dv_r ) cdot (m_r - dm_g)-dm_g cdot v_gr .

Zwróćmy tu uwagę, że przyrost pędu będzie równy zeru jeśli w naszym układzie nie występują siły zewnętrzne, co jest prostą konsekwencją zasad dynamiki. W naszych obliczeniach możemy pominąć (m_r - dm_g) ponieważ masa gazów wyrzucana w czasie dt przez rakietę jest znacznie mniejsza od masy całej rakiety.
dp =dv_r cdot m_r -dm_g cdot v_gr .

Podzielmy obie strony równania przez infinitezymalny przyrost czasu.
dp over dt = {dv_r} over {dt} cdot m_r -dm_g over dt cdot v_gr = F ,
gdzie
m_r cdot dv_r over dt = m_r cdot {d^2 r_r } over { dt^2 },
otrzymujemy
m_r cdot {d^2 r_r } over { dt^2 } = F + dm_g over dt cdot v_gr.

W ten sposób sformułowaliśmy równanie ruchu dla ogólnego przypadku, kiedy masa ciała w czasie ruchu ulega zmianie, ubywająca masa odrzucana jest z prędkością v_gr , a na ciało działa zewnętrzna siła F.

Zauważmy, że ilość wyrzucanych gazów dm_g/dt, pomnożona przez ich prędkość względem rakiety stanowi dodatkową siłę w naszym równaniu ruchu. To właśnie ta siła sprawia, że rakieta zwiększa swą prędkość, dlatego często nazywa się ja siła ciągu. Siła F reprezentuje siły zewnętrzne działające na ciało. W naszym przypadku są to siły grawitacji i oporów ruchu działające w kierunku przeciwnym niż siła ciągu.

Zwróćmy także uwagę, że wyrażenie dm_g/dt to po prostu masa gazów wyrzucanych w jednostce czasu, którą możemy wyrazić na przykład w kg/s. Przyjmijmy, że przez cały czas lotu rakieta spala stałą ilość paliwa w jednostce czasu. Niech będzie to dm_g/dt = n_g kilogramów na sekundę. Masa rakiety w funkcji czasu t wyniesie wtedy:

m_r( t ) = m_0 -n_g cdot t lub m_r( t ) = m_k + m_0p - n_g cdot t,
gdzie została wydzielona z masy początkowej rakiety masa korpusu (lub innych modułów) m_k i masa początkowa paliwa m_0p.
Należy zauważyć, że kiedy masa całej rakiety zmniejsza się w czasie to jej ubytek dm_r jest równy masie wyrzucanych gazów z tym, że z przeciwnym znakiem
dm_r = - dm_g

W przybliżeniu możemy przyjąć, że siła ciągu jest o wiele większa od sił oporów ruchu ciała i sił grawitacji. Zatem w naszym równaniu ruchu możemy pominąć, siłę F i otrzymujemy prostsze równanie
m_r cdot{} { dv_r }over { dt } = -v_g cdot {}`{ dm_r } over dt lub dv_r = -v_gr cdot {{ dm_r } over mr}.
Jak można zauważyć, otrzymaliśmy równanie różniczkowe o rozdzielonych zmiennych. Dzięki temu możemy niezależnie scałkować lewą i prawą stronę powyższej zależności w graniach odpowiadających temu samemu przedziałowi czasu:
int from{0} to{v_t} dv_r = -v_gr int from{m_0} to{m_t} {{ dm_r } over m_r}
W rezultacie otrzymujemy:
v_r = -v_g ln({ m_r } over {m_0}) = v_gr cdot ln( m_0 over m_r ).
W ten sposób otrzymaliśmy wzór na prędkość rakiety po czasie t:
v_r = v_g ln({ m_0 } over {m_0-n_g cdot t})
Powyższy jest to zwór Ciołkowskiego.

Pamiętamy, że przyspieszenie jest pierwszą pochodną prędkości względem czasu otrzymujemy wyrażenie na przyspieszenie rakiety w funkcji czasu:
a_r( t ) = { v_g cdot n_g } over { m_0 - n_g cdot t }.

Przyjmijmy, że na ciało działa siła grawitacji. Zatem w naszym układzie mamy siłę zewnętrzną F = m_r cdot g .
Czyli należy uwzględnić siłę w następującym wzorze:
m_r cdot dv_r over dt= F + dm_g over dt cdot v_gr.
dostaniemy:
m_r cdot dv_r over dt = m_r cdot g + dm_g over dt cdot v_gr. lub dv_r = g cdot dt - v_gr cdot{ dm_r over m_r }. (gdzie dm_r = -dm_g )
Jak widać znowu dostaliśmy równanie różniczkowe o zmiennych niezależnych. Czyli każdą stronę można scałkować niezależnie w graniach odpowiadających temu samemu przedziałowi czasu:
v_r = -g cdot t + v_gr cdot { ln({m_0} over {m_0 -n_g cdot t}) }

Wiemy, że v_r = dx over dt` Zatem możemy dokonać podstawienia:

dx over dt = -g cdot t + v_gr cdot { ln({m_0} over {m_0 -n_g cdot t}) } i następnie dokonać całkowania

x = x_0 + V_0 cdot t - 1 over 2 g cdot t^2 + v_gr Cdot {1 over {-n_g}} Cdot [m_0 +( m_0-n_g cdot t ) [ ln( {m_0- n_g cdot t} over {m_0}) - 1 ] ]

Przyjmijmy, że jednak siła przyciągania przez Ziemię, jest ważna. Zatem należy ją uwzględnić w wzorze. Należy sobie przypomnieć, że wartość siły grawitacyjnego przyciągania zależy od masy dwóch ciał m_1 ,m_2 oraz odległości pomiędzy nimi r :
F_g = G cdot { {m_1 cdot m_2 } over r^2} hat r
gdzie G to stała grawitacyjna. Można przyjąć, ze m_1 to masa planety a m_2 to masa naszej rakiety m_2 = m_r, czyli:
G cdot { {m_1 cdot m_r } over r^2} = g cdot m_2 i po przekształceniach otrzymujemy:
g = G cdot { m_1 over r^2 }
Z wzoru tego wynika, że przyspieszenie grawitacyjne zależy od odległości (wysokości) h ciała nad powierzchnię Ziemi. Wyrażając, bowiem odległość ciała od środka Ziemi sumą promienia Ziemi R i wysokości h otrzymujemy zależność:
g = G cdot { m_1 over (R+h)^2 }

Współczynnik ciągu do ciężaru (gdzie przez ciężar rozumiemy ciężar na powierzchni Ziemi) - bezwymiarowa jednostka charakteryzująca silniki rakietowe i odrzutowe oraz pojazdy w których zostały wykorzystane (w większości statki kosmiczne oraz samoloty odrzutowe), będąca ilorazem ciągu przez ciężar. Jego wartość jest stosowana do porównywania silników i konstrukcji pojazdów.
Dla silników współczynnik jest większy niż dla pojazdów, bo dochodzi jeszcze ciężar pojazdu. Dla pojazdów startujących pionowo podczas startu musi być ona większa od jedności.
TWR = F_t /{ m cdot g }, gdzie F_t to ciąg silnika.
Impuls właściwy – parametr silnika rakietowego w napędzie statków kosmicznych, oznaczany I lub Isp, równy stosunkowi popędu wytworzonej siły ciągu do masy zużytych materiałów (paliwa i utleniacza):
I = {F%iDELTA t} over {m} = { %iDELTA p } over {%iDELTA t} cdot {{%iDELTA t} over {%iDELTA m} } = { %iDELTA p } over { %iDELTA m }
Równoważny jest ilorazowi siły ciągu i strumienia masy, tj. masy czynnika roboczego wyrzucanego w jednostce czasu. Pomijając inne siły działające na poruszany obiekt, impuls właściwy odpowiada przyrostowi pędu obiektu w wyniku zużycia jednostki masy paliwa rakietowego i jest jednym z najważniejszych parametrów silników rakietowych pracujących w przestrzeni kosmicznej.
Wymiarem impulsu właściwego w układzie SI jest [ I ] = 1 { N cdot s } over kg = 1 { m }over { s } czyli wymiar prędkości – i w istocie impuls właściwy równy jest średniej prędkości wylotowej gazu: I = v_e
Często impuls właściwy określa się jako wytwarzany popęd przypadający na jednostkę ciężaru paliwa w warunkach ziemskich:
I_sp = { F %iDELTA t } over { g %iDELTA m } = { %iDELTA p } over { g%iDELTA m }

Siłę ciągu określa wzór:
F_t = I_sp { %iDELTA m }over { %iDELTA t } cdot g
gdzie:
F_t – siła ciągu wytwarzana przez silnik w niutonach, I_sp – impuls właściwy w sekundach,
%iDELTA m/%iDELTA t – szybkość tracenia masy (paliwa) w kg/s, g –przyspieszenie ziemskie w m/s2.
Również przy pomocy impulsu specyficznego możemy wyznaczyć średnią prędkość wystrzeliwanych spalin.
v_e = I_sp cdot g_0
I_sp – impuls właściwy w sekundach, g_0 –przyspieszenie ziemskie przy powierzchni Ziemi.

Gdy dana rakieta posiada kilka jednocześnie działających silników należy wyliczyć nowe, uogólnioną wartość impulsu specyficznego
I_sp = { F_1 + F_2 + dotsaxis} over { F_1 over I_sp1 +F_2 over I_sp2 + dotsaxis }
Przykładowe dane:

---------------------------
Silnik na paliwo stałe nr 1
---------------------------
4-segment SRB (Solid Rocket Booster) - użyty w locie Space Shuttle:
masa całkowita:	590 000 kg
masa paliwa:	500 000 kg
masa modułu:	90 000 kg

odrzut / thrust:	12 000 kN
burn rate / czas spalania:	127 s
masa paliwa na sekundę:	~4000 kg/s
paliwo:	PBAN / APCP
rozwinięcie skrótu	polybutadiene acrylonitrile
po angielsku:	/ ammonium perchlorate composite propellant

specific impulse at sea level	242 s / 2.37 km/s
Isp in vacuum	268 s / 2.63 km/s

dodatkowo:
praktyczne wartości odrzutu T uzyskanego w czasie są na wykresie:

---------------------------
Silnik na paliwo stałe nr 2
---------------------------
5-segment SRB (Solid Rocket Booster) - użyty w locie Space Launch System:
masa całkowita:	710 000 kg (wg masy paliwa poniżej
masa paliwa:	625 000 kg (+25% -> źródło:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/8690_sls_solid_rocket_booster_fact_sheetfinal03072015_508.pdf
masa modułu:	85 270 kg

odrzut / thrust:	16 000 kN
burn rate / czas spalania:	124 s
masa paliwa na sekundę:	~5000 kg/s
paliwo:	PBAN / APCP
rozwinięcie skrótu	polybutadiene acrylonitrile
po angielsku:	/ ammonium perchlorate composite propellant

specific impulse at sea level	-
Isp in vacuum	269 s / 2.64 km/s

---------------------------
Zbiornik na paliwo ciekłe:
---------------------------
ET (external tank) - używany powszechnie w lotach:
masa całkowita:	~760 000 kg
masa paliwa:	~106 000 kg
masa utleniacza (LOX):	~630 000 kg
masa modułu:	26 500 kg

---------------------------
Silnik na paliwo ciekłe nr 1
---------------------------
RD-170

masa modułu:	10 750 kg

odrzut (SL):	7 904 kN
odrzut (vac.):	7 257 kN
burn rate / czas spalania:	-
masa paliwa na sekundę:	-
paliwo:	RP-1 / LOX (oxydizer)
znaczenie	refined petroleum-1
po angielsku:	/ liquid oxygen (utleniacz)

Isp (SL):	309 s / 3.03 km/s
Isp (vac.):	337 s / 3.30 km/s

---------------------------
Silnik na paliwo ciekłe nr 2
---------------------------
RD-180

masa modułu:	5 480 kg

odrzut (SL):	3 830 kN
odrzut (vac.):	4 150 kN
burn rate / czas spalania:	-
masa paliwa na sekundę:	-
paliwo:	RP-1 / LOX (oxydizer)
znaczenie	refined petroleum-1
po angielsku:	/ liquid oxygen (utleniacz)

Isp (SL):	311 s / 3.05 km/s
Isp (vac.):	338 s / 3.31 km/s

---------------------------
Silnik na paliwo ciekłe nr 3
---------------------------
RS-25 (Aerojet Rocketdyne) użyty w locie Space Shuttle (użyto 3 silników)

masa modułu:	3 500 kg

odrzut (SL):	1 860 kN
odrzut (vac.):	2 279 kN
burn rate / czas spalania:	-
masa paliwa na sekundę:	-
paliwo:	LH2 / LOX (oxydizer)
znaczenie	liquid hydrogen
po angielsku:	/ liquid oxygen (utleniacz)

Isp (SL):	366 s / 3.59 km/s
Isp (vac.):	452 s / 4.43 km/s

---------------------------
Silnik na paliwo ciekłe nr 4
---------------------------
RS-25D (Aerojet Rocketdyne) użyty w locie Space Launch System (użyto 4 silników)

masa modułu:	3 500 kg (prawdopodobnie bez większych zmian)

odrzut (SL):	-
odrzut (vac.):	7 440 kN (prawdopodobnie całkowity dla 4 silników)
burn rate / czas spalania:	-
masa paliwa na sekundę:	-
paliwo:	LH2 / LOX (oxydizer)
znaczenie	liquid hydrogen
po angielsku:	/ liquid oxygen (utleniacz)

Isp (SL):	363 s / 3.56 km/s
Isp (vac.):	452 s / 4.43 km/s

Uproszczony model

Jeżeli rakieta spala paliwo to będziemy posługiwać się następującym układem równań:
g = G cdot { m_1 over (R+h)^2 }
n_g =dm_g over dt = F_t over I_sp
v_r = -g cdot t + v_gr cdot { ln({m_0} over {m_0 -n_g cdot t}) }
gdzie:
- droga jaką pokonała rakieta czy wysokość na jakiej znajduje się rakieta
m_0 - masa początkowa rakiety w kg
m_1 - masa planety w kg
R - promień planety w m
F_t - siła ciągu silnika
I_sp - impuls właściwy w m/s , jeżeli jest on podany w s to należy impuls właściwy najpierw pomnożyć przez wartość przyspieszanie ziemskiego przy powierzchni Ziemi, 9,81 m/s2
n_g - masa gazów wrzucanych w jednostce czasu w kg/s
v_gr - prędkość z jaką są wystrzeliwane gazy względem rakiety

W pewnym momencie wyczerpie się paliwo w danym silniku. Następną rzeczą będzie odrzucenie pustego modułu

g = G cdot { m_1 over (R+h)^2 }
v_r = -g cdot t + v_gr cdot { ln({m_0} over {m_0 -m_m}) }
m_m - masa odrzucanego modułu w kg

Gdy rakieta będzie znajdywała się w przestrzeni kosmicznej należy do obliczeń powinniśmy brać współczynnik specyficzny wyznaczony dla próżni oraz nie uwzględniać grawitacji od planety
PRZYKLADOWE WARTOŚCI: